# СПЕЦИФИКАЦИЯ БЕНЗОЛЬНОЙ ЛИНИИ: Перечень оборудования

## Линия для химической подготовки бензола для измерения C-14 методом жидкостно-сцинтилляционного счета (ЖСС) включает:

| Наименование (описание) | Количество |
| --- | --- |
| Линия бензола |  |
| 1 Оборудование для обугливания |  |
| 1.1. Вертикальная печь (1100 Вт, 220 В, до 1250 oC ) | 1 |
| 1.2. Стальной стакан с крышкой (малый - 3 шт, средний 2 шт., большой 1 шт., перфорированный 1 шт.). | 1 |
| 1.3. Терморазрушающий реактор для поглощения газов. | 1 |
| 1.4. Стойка для охлаждения и поддержки реакторов. | 1 |
| 2 Оборудование для получения карбида лития из различных материалов проб |  |
| 2.1. Вертикальная печь (1100 Вт, 220 В, до 1250 oC ) | 2 |
| 2.2. Легкоснимаемая водоохлаждаемая герметизирующая головка реактора | 1 |
| 2.3. Цилиндрические реакторы из нержавеющей стали (малый - 5 шт., средний -8 шт. и большой 2 шт. ) | 15 |
| 2.4. Титановые стаканы | 10 |
| 2.5. Специальная металлическая стойка с держателем для подключения вакуумной линии с кранами для вакуума, аргона, окиси углерода с системой быстрого охлаждения реакторов, а также посадочными местами для хранения чистых реакторов | 1 |
| 2.6. Держатели из нержавеющей стали ( 15 шт. различного размера ) и технология для вакуумного термо-разрушения | 15 |
| 2.7. Вспомогательное оборудование. | 1 |
| 3. Оборудование для получения лития из двуокиси углерода и угля |  |
| 3.1. Реактор для получения карбида из CO2 (1 шт.) | 5 |
| 3.2. Держатель для сборки: вакуумной линии с кранами для вакуума, аргона, двуокиси углерода с криогенной ловушкой для двуокиси углерода с системой легкого взвешивания. | 4 |
| 3.3. Вспомогательное оборудование. | 1 |
| 4. Оборудование для получения ацетилена. |  |
| 4.1. Большой модуль гидролиза карбида лития | 2 |
| 4.2. Модуль гидролиза карбида лития для микро-образцов | 2 |
| 4.3. Оборудование для химической очистки и улавливания ацетилена | 1 |
| 4.4. Оборудование для химической очистки и улавливания ацетилена для микро-образцов. | 1 |
| 5. Оборудование для синтеза бензола. |  |
| 5.1. Система синтеза бензола (2 модуля). Каждый модуль состоит из: два вакуумметра, тефлоновые краны, криогенные ловушки, реакторы с катализатором, система нагрева - охлаждения с измерителем температуры. | 2 |
| 5.2. Стеклянные флаконы с тефлоновыми крышками для получения бензола - очистка и хранение бензола ( 70 флаконов различного размера ) | 1 |
| 6. Оборудование для очистки бензола путем сублимации. |  |
| 6.1. Вакуумметр с согласователями, тефлоновыми кранами и криогенными ловушками. | 1 |
| 6.2. Система для быстрого извлечения радона | 1 |
| 7. Тефлоновые флаконы для продолжительного измерения бензола |  |
| 7.1. 1,5 мл, 3 мл, 7 мл. Каждый флакон состоит из тефлоновой ампулы,титанового держателя, титановой пружины, тефлоновой крышки с игольчатым краном. | 30 |
| 8. Набор инструкций пользователя | 1 |
| 9. Инсталлирование оборудования в лаборатории заказчика и обучение персонала. |  |

benzeneline@gmail.com

### Бензольная линия: предложение : Equipment for carbon dating : Технология : Инсталяция : Training of staff : Тефлоновые виалы

Copyright © 2013 - 2013 Michael Buzinny 
Page last saved at: 05/12/2013

Benzene line, Radio Carbon Dating Equipment