| Оборудование для радиоуглеродного датирования Доступные методы Традиционное радиоуглеродное датирование и масс-спектрометрическое два метода испрользуемых в настоящее время для радиоуглеродных исследований. Лаборатория традиционного радиоуглеродного анализа основана на измерении радиоактивности при помощи пропрционального счетчика или при помощи жидкостно-сцинтилляционного счета (ЖСС). Традиционная лаборатория на основе ЖСС требует применения современного жидкостно-сцинтилляционного спектрометра типа: QUANTULUS - или Tri-Carb, оба производятся PerkinElmer Inc. и Какое оборудование требуется для датирования по С-14? Бензольная линия разработана для синтеза бензола используемого как счетная среда для радиоуглеродного датирования или для анализа трития. Бензольная линия это набор химического оборудования применяемого для традиционного датирования по C-14. Материалом проб для радиоуглеродной датировки могут быть: (древесина, уголь, карбонаты, торф, кость), которые в итоге преобразуются в бензол ( C6H6 ). Преобразование углерода пробы включает комбинацию процедур: обугливание пробы, пиролиз и шаги синтеза: карбид лития, ацетилен и бензол. Оно включает модули, которые работают при контролируемом вакууме, производя бензол. Ваккумная линия переносит Углерод внутри и между модулями. Всё это служит для радиоуглеродного датирования на основе жидкостно-сцинтилляционного счета, когда радиоактивность радиоугерода измеряется в бензоле. Две основные части работают последовательно: Высокая Температура (800oC) и Низкая Температура (до 300oC), см. ниже. Последние разработки в процедурах подготовки проб расширяют возможности применяемых подходов к подготовке проб на основе датируемого углерода. Нержавеющая сталь и Тефлон - это главные материалы в концепции построения оборудования. Продвижение пробы при углеродном датировании ( ЖСС ) (на основе вакуумной линии ) Предварительная подготовка пробы. Синтез карбида лития. Синез ацетилена гидролизацией карбида. Очистка ацетилена (барботирование через "хромовку") и криогенное вымораживание. Активация катализатора. Синтез бензола (тримеризация на катализаторе). Криогенное вымораживание бензола. Очистка бензола серной кислотой и сублимацией. Обсчет бензола (современный жидкостно-сцинтилляционный счет). Все перечисленные шаги подготовки проб выполняются в бензольной линии. Подготовка проб Угля и углеродсодержащих материалов (Схемы подготовки карбида лития): Проба угля - углерод - карбид; Окис углерода - карбид; Органические вещества или карбонаты пробы - карбид, в один шаг при использовании новой высокоэфективной технологии. | Высокотемпературный модуль (схема) Низкотемпературный модуль (схема) Химический ректор (схема) Новая лаборатория (Высокотемпературный набор) Новая лаборатория (набор низкотемпературный) Набор стеклянной посуды (фото) Наши контакты: benzeneline@gmail.com Лабораторное стекло на основе высококачественных стекляных трубок Высококачественные стекляные трубки трех различных диаметров позволяют изготавливать различные стекляные реакторы с коническим соединением. Боро-силикатное стекло используется для изготовления лабораторных стекляных узлов применимых на всех стадиях преобразования проб в бензольной линии. Конические соединения стекляных узлов позволяют соединить стекло с тефлоновыми держателями оснащенными соответствующими коническими соединениями. Производство лабораторного стекла - стекляных реакторов содержит следующие главные шаги: формирование конуса, шлифовку конуса, формирование донышка реактора. Рабочий интервал температур: -200oC до +600oC. Современная бензольная линия позволяет преобразовывать материал пробы в бензол, по крайней мере для 3-4 и до 6-8 проб за день в зависимости от исследуемого материала и требуемой индивидуальной предварительной обработки. Это предложение: - это БЕНЗОЛЬНАЯ ЛИНИЯ, т.е. оборудование для радиоуглеродного датирования, его запуск в работу и обучение персонала What more to read? : Teflon vials : Benzene line Ceramic dating Teflon vials Wood pretreatment : Offer Benzene line Benzene line C14-vial Vacuum pyrolysis Benzene Line Teflon vials Equipment | Высокотемпературный модуль Обугливание и получение карбида Дымоход (используется для переноса дыма в процессе обугливания древесины). Система водяного охлаждения (охлаждение головки реактора в процессе работы). Головка реактора охлаждаемая водой. Воздушный (пылевой) фильтр. Вентиляционный зонт. Манометр. Дополнительная стойка. Основная стойка. Держатель для реакторов. Вертикальная печь(до 1000oC). Держатель. Блок управления (температурный). Плоская плитка. Конический реактор. Низкотемпературный модуль (Ацетиллен и бензол) Гидролизатор, Двухступенчатая линия для химической очистки ацетилена с применением хромового раствора (10 % CrO3 раствор в 10 % H2SO4, Криогенная ловушка, Вакуумная линия, Контрольный кран, Катализатор (Cr22O3 + Al2O3*SiO2), Печь для активации катализатора, Электросеть, Система кранов. Высокотемпературный реактор это сердце бензольной линии - схема соответствует вакумному пиролизу. Высокотемпературный реактор включен в высокотемпературный модуль. Он служит для получения карбида лития посредством химических рекций трансформации используя Углерод в различных формах в углеродсодержащих материалах пробы и металлический литий. Он закрыт во время работы герметично вакуумируемой охлаждаемой водой головкой и работает при температуре 750-850oC, как это описано Skripkin, 1998. Вакуумный пиролиз В зависимости от состояния пробы все рекции внутри высокотемпературоного реактора протекают в один этап или два этапа без или с добавлением пассивного химического окислителя - пиролюзита, добавляемого внутрь. Такая технология разработана и опубликована Skripkin,1998. Некоторые современные методические доработки включены в Руководство Пользователя, в ознакомительные лекции, в ознакомление с работой оборудования, а также в металл. в современном наборе лаборатороного оборудования - бензольной линии. Низкотемпературный модуль служит для получения ацетилена, эфективного его улавливания (замораживания), очистки и компактирования перед синтезом бензола. Высокий химический выход реакций превращения ацетилена в бензол достигается применением современного катализатора на основе ванадия или хрома импрегнированных глубоко в высокопористый материал. Вакуумная линия легко разбирается для замены расходных материалов или для чистки при необходимости. Оптимизация для работы с малыми образцами достижима за счет малого объема и возможности варьировать количество катализатора, который имеет высокую эфективность, позволяет также минимизировать "эфект памяти". |
| --- | --- | --- |

### Benzene line : Спецификация : Технология : Инсталяция оборудования : Training of staff : Тефлоновые виалы

Copyright © 2013 - 2013 Michael Buzinny 
Page last saved at: 05/12/2013

Benzene line, Radio Carbon Dating Equipment