# ВАКУУМНЫЙ ПИРОЛИЗ

БЕНЗОЛЬНАЯ ЛИНИЯ разработана для получения бензола применяемого в качестве счетной формы для традиционного радиоуглеродного датирования, когда проба бензола обсчитывается в жидкостном сцинтилляционном счетчике. Бензольная линия широко использует вакуумный пиролиз в процессе получения бензола. 

ВАКУУМНЫЙ ПИРОЛИЗ в радиоуглеродном датировании ( 1998) : Прямая хемисорбция в литиевый расплав углеродсодержащих газов, которые выделяются в процессе контролируемого термического разрушения (пиролиза) органических веществ в вакууме ( см. схему работы высокотемпературного реактора на рисунке справа). Достоинством этот подхода есть высокоэффективное и экономичное получение карбида лития в один шаг. Он применим для большинства типов материалов проб используемых в работе по рутинному датированию, включая пробы с высокой степенью распределения углерода в минеральной матрице или в карбонатах. Коллаген костей может быть также переработан без необходимости его предварительного выделения и очистки. 

ИСХОДНАЯ ИДЕЯ применения вакуумного пиролиза опубликована в 1998 [ Skripkin and Kovaliukh ]. Дальнейшие разработки включены в материалы и технологии, используемые в бензольной линии, а также в знаниях приведенных в руководстве пользователя и во время обучения персонала. Мы используем ряд выбранных материалов: Тефлон, титан, нержавеющая сталь, боро-силикатное стекло. Наш главный подход состоит в оптимизации объема (диаметра и длины) элементов бензольной линии. Вакуумный пиролиз протекает в базовом элементе бензольной линии в металлическом реакторе. 

ДОСТОИНСТВА вакуумного пиролиза в бензольной линии следующие: 
- применимость для различных материалов проб; 
- применимость для фракционирующих материалов проб; 
- применимость для различных матриц проб (твердых, газов, жидкостей); 
- применимость для всокозагрязненных проб; 
- применимость для проб с низким содержание углерода (высокоразбавленных); 
- высокий химический выход для углерода пробы; 
- высокая чистота полученного карбида; 
- короткое время переработки пробы; 
- сокращение рабочего цикла приготовления пробв 2-5 раз. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. V.V. Skripkin, N.N. Kovaliukh. Recent developments in the procedures used at the SSCER Laboratory for the routine preparation of lithium carbide. RADIOCARBON. Vol 40, No 1 (1998)

Рисунок. 1. Схема работы реактора синтеза карбида лития ( 1998 )

ТЕГИ: Тефлон , нержавейка , титан , стекло , виалки , катализатор , вакуумный пиролиз ,сублимация , криогенные ловушки , дерево , уголь , торф , почва , карбонаты , молюски , кости, керамика

### Главная : Бензольная линия : Вакуумный пиролиз : Установка и обучение : Тефлоновые виалы : Спецификация : Application : E-mail : PDF : Doc : JPG : Sitemap : На русском : Video

Copyright © 2013 - 2014 Michael Buzinny  Page last saved at: 04/04/2014

Benzene line, Radio Carbon Dating Equipment